Procedura Operativa Ambientale

POA19

Procedura Operativa per il monitoraggio delle emissioni di CO2 ai fini della comunicazione annuale

STATO DELLE REVISIONI

| Rev. N. | Data | Descrizione modifica | Red. | Contr. | Appr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 28/10/05 | Prima emissione | Immè | Santoro | Vinci |
| 1 | 28/02/06 | Verifica a seguito inserimento nuovi Decreti | Immè | Santoro | Vinci |
| 2 | 29/03/06 | Verifica a seguito Audit del 21÷22/03/06 | Immè | Santoro | Vinci |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

Redazione a cura del Preposto. REP Chimico (P CH), controllo a cura del Capo Sez Esercizio (CSE), approvazione a cura del Direttore di UB

INDICE

- SCOPO

- RIFERIMENTI

- DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO

- DETERMINAZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2

- ACQUISIZIONE DEI DATI PER IL CALCOLO DELLE EMISSIONI DI COMBUSTIONE

- DETERMINAZIONE DELLA CO2 PER L’ANNO 2005

- ARCHIVIAZIONE DEI DATI

- RESPONSABILITA’

- SISTEMI INFORMATIVI

- .REPORT, CALCOLI, PREDISPOSIZIONE DATI PER LA COMUNICAZIONE

# SCOPO

La presente procedura definisce le modalità di calcolo e di gestione dei dati relativi alla emissione di CO2 dell’Impianto a Ciclo Combinato di Priolo G.

# RIFERIMENTI NORMATIVI

## Livello nazionale

- Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità;

- Decisione della Commissione del 29 gennaio 2004 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

- Decreto legge n. 273 del 12 novembre 2004, convertito in legge n° 316 del 30 dicembre 2004

- DEC / RAS / 854 / 2005 del 1° luglio 2005 disposizioni di attuazione della decisione della Commissione europea C(2004) 130 del 29 gennaio 2004 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra, ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

- DEC / RAS / 65 /2006 del 16 febbraio 2006 ricognizione delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra rilasciate con decreti DEC/RAS/2179/2004, DEC/RAS/013/2005 ai sensi del decreto legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316

- DEC / RAS / 074 / 2006  del 23 febbraio 2006 assegnazione e rilascio delle quote di CO2 per il periodo 2005÷2007 ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 11, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE del parlamento europeo e del consiglio

## Livello locale (impianto)

- DEC/RAS/2004 DEL 28 dicembre 2004 di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra ai sensi del decreto legge n. 273 del 12 novembre 2004.

# DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO

| Identificazione dell’impianto | Impianto di generazione termoelettrica di Priolo Gargallo località Pantano Pozzillo – 96010 Priolo Gargallo (SR) Autorizzazione ad emettere gas a effetto serra n°828 rilasciata con decreto DEC/RAS/2179/2004 |
| --- | --- |
| Attività svolte | Codice IPPC: 1.1 Denominazione: Impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 20 MW (esclusi gli impianti per i rifiuti pericolosi o urbani) Codice EPER: 1.1 Codice NACE: 40-11 Tecnologie: Ciclo Combinato turbogas e vapore a condensazione – Motore Diesel - Caldaia per vapore ausiliario Potenza termica installata: 1306 MW termici Flussi di combustibili GN |
| Fonti | Codice DEC/RAS/2179/04: 3 Turbogas associato alla sezione PG 12 Turbogas associato alla sezione PG 22 Codice DEC/RAS/2179/04: 13 Fonti minori - motori diesel di emergenza, caldaia per vapore ausiliario Combustibili utilizzati:GS-GN |

Abbreviazioni

| CO2c | Emissioni di biossido di carbonio da combustione |
| --- | --- |
| PCI | Potere Calorifico Inferiore |
| DA | Dati relativi all’attività |
| FE | Fattore di emissione |
| FO | Fattore di ossidazione |

# DETERMINAZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2

## Classificazione dimensionale dell’impianto

La “Tabella A“ dell’allegato al DEC/RAS/854/05 fornisce la classificazione e relativa combinazione di livelli minimi da adottare in funzione del quantitativo complessivo annuo di CO2 ottenuto aggregando le emissioni derivanti da tutte le attività svolte nel sito.

La CO2 del sito di Priolo Gargallo deriva da:

- EMISSIONI DI COMBUSTIONE (CO2c)

Il quantitativo annuo previsto è maggiore di 500 kt di CO2

L’impianto è classificato in categoria “C”

## Classificazione delle fonti/flussi di combustibile e materiali

In accordo a quanto previsto ai punti 17 dell’allegato al DEC/RAS/854/05 e 4.2.2.1.4 della Decisione della Commissione, l’emissione totale di CO2 emessa dall’impianto viene contabilizzata per l’impianto considerato nel suo complesso.

Tale scelta deriva dalla necessità di fare riferimento alla caratterizzazione certificata in quantità e qualità del combustibile impiegato dall’impianto. Tale caratterizzazione viene effettuata mensilmente con il bollettino analitico inviato da SNAM

In accordo al punto 4.2.2.1.4 della Decisone della Commissione, per l’impianto nel suo complesso sono adottate le seguenti classificazione dei flussi di combustibile o materiale impiegati:

FLUSSI MAGGIORI:	GN

FLUSSI MINORI:	GS   “approccio de minimis”

## Lotto di combustibile o materiale

Come definito nella Decisone della Commissione per “lotto” si intende una quantità di combustibile trasferito in un’unica soluzione o in continuo in un periodo di tempo specifico. Per quanto riguarda il GAS, Il relativo lotto è sottoposto a campionamento rappresentativo (SNAM) e su di esso viene effettuata la caratterizzazione della composizione chimica,  del contenuto medio di energia.

Il contenuto di carbonio, nelle more di acquisirne la misura  direttamente dalla SNAM, viene determinato attraverso la composizione molare dei gas che ne compongono la miscela (vedi allegato 3).

## Metodologia adottata

Per la determinazione delle emissioni di CO2 viene adottata una metodologia fondata su:

“CALCOLO”

Gli algoritmi generali impiegati, in accordo al punto 4.2.2.1.1 della “Decisione della Commissione”, sono le seguenti:

Emissioni di Combustione

CO2c= DA * FE * FO

I parametri DA, FE, e FO sono, univocamente associati ad ogni singolo lotto di combustibile e/o materiale e sono registrati e tracciabili nel Sistema Informativo. Pertanto ad ogni singolo lotto di combustibile e/o materiale viene associato il quantitativo di CO2 emesso a seguito del processo di combustione nelle varie fonti dell’impianto.

# ACQUISIZIONE DEI DATI PER IL CALCOLO DELLE EMISSIONI

## Attività (DA)

Il dato attività costituisce il contenuto energetico di ogni singolo lotto di combustibile ed in accordo alla Decisione della Commissione espresso in (TJoule)

DA =* C * PCI	(TJoule)

Dove per ogni singolo lotto:

C  =   Quantità di combustibile (Sm3)

PCI =  Potere Calorifico Inferiore (espresso in Kcal / Sm3)

=  fattore di conversione, pari a   4,1868  10 -9

Dove:

Quantità di combustibile (C)

Gas naturale

Per il gas naturale non è previsto stoccaggio intermedio e pertanto il relativo  consumo viene determinato mediante misura in continuo. La misura viene acquisita attraverso contatore fiscale.

PROCEDURA “ MISURA DEL GAS “ DA SNAM RETE GAS

I quantitativi riportati nel Verbale di Misura sono riferiti al mese che va dalle ore 06:00 del 1° giorno alle ore 06:00 del 1° giorno del mese successivo e viene fornita l’indicazione giornaliera (sempre 06:00 ÷ 06:00) .

L’ora di riferimento è sempre l’ora solare e pertanto l’adeguamento all’ora legale non è contemplato

PROCEDURA “ MISURA DEL GAS “ ENEL

I quantitativi mensili  riportati in B.D.E. conformi con quelli trascritti sul registro fiscale U.T.F. vanno dalle ore 00:00 del   1° giorno alle ore 24:00 dell’ultimo giorno del mese in esame.

L’indicazione giornaliera è sempre 00:00 ÷ 24:00

L’ora di riferimento è adeguata all’ora legale.

Per il calcolo mensile della CO2 emessa il quantitativo di gas è riferito a quest’ultima procedura

Gasolio agevolato e non agevolato

Per il gasolio agevolato e non agevolato il consumo viene determinato elaborando, attraverso delle tabelle di taratura, verificate dall’ UTF di Siracusa, le differenze di misure (rilevazioni di altezza e temperatura) sui serbatoi effettuate mediante sonde e/o aste millimetrate, e termometro elettronico.

Determinazione Potere Calorifico Inferiore (PCI)

L’attribuzione del valore del PCI del gas (fino al 28/09/05), espresso in Kcal/Sm3, è differenziato in relazione alla classificazione dimensionale dell’impianto e, nell’ambito di questa, in funzione della classificazione dei flussi di combustibile secondo le schema seguente:

Flussi maggiori di combustibile – n° livello del PCI

| TIPOLOGIA DI COMBUSTIBILI | CLASSIFICAZIONE DIMENSIONALE DELL’IMPIANTO |
| --- | --- |
|  | A | B | C |
| Liquidi |  |  |  |
| Gassosi |  |  | 3 |
| Solidi |  |  |  |

Flussi minori di combustibile e “de minimis” – n° livello del PCI

| TIPOLOGIA DI COMBUSTIBILI | CLASSIFICAZIONE DIMENSIONALE DELL’IMPIANTO |
| --- | --- |
|  | A | B | C |
| Liquidi |  |  | 2 |
| Gassosi |  |  |  |
| Solidi |  |  |  |

Livello 2

In accordo a quanto indicato ai punti 8 e 14 dell’allegato al DEC/RAS/854/05 il valore utilizzato del PCI per singolo combustibile viene rilevato dalla bibliografia (UNFCCC) .

Per il Gasolio utilizzato nei diesel di emergenza (de minimis) il valore di PCI in Kcal/Kg viene acquisito dalla bibliografia (UNFCCC)

Anche alle scorte sono assegnati i valori derivati dalla bibliografia (UNFCCC).

Livello 3 (dal 29/09/05)

Il PCI espresso in Kcal/Sm3 viene misurato mediante l’applicazione di una procedura di analisi riconosciuta a livello internazionale.

Il valore del PCI è riportato sul certificato di analisi (SNAM) per ogni singolo lotto di combustibile (GN)

I valori sono registrati e tracciabili nel Sistema Informativo.

## Fattore di emissione (FE)

L’acquisizione del valore del FE espresso in (t CO2/TJ) avviene in modo differenziato in relazione alla classificazione dimensionale dell’impianto e nell’ambito di questa in funzione della classificazione dei flussi di combustibile secondo le schema seguente:

Flussi maggiori di combustibile – n° livello del FE

| TIPOLOGIA DI COMBUSTIBILI | CLASSIFICAZIONE DIMENSIONALE DELL’IMPIANTO |
| --- | --- |
|  | A | B | C |
| Liquidi | a | a |  |
| Gassosi | a | a | 3 |
| Solidi | a |  |  |

Livello 3

Il FE viene determinato mediante l’impiego di una procedura di analisi riconosciuta a livello internazionale.

Il valore del FE saranno resi tracciabili e registrabili nel sistema informativo.

Il fornitore (SNAM) determinerà la composizione del combustibile fornendo il valore del tenore di carbonio, mediante l’impiego di una procedura riconosciuta a livello internazionale, omettendo di calcolare il FE.

Il sistema informativo provvederà a calcolare il FE mediante l’applicazione dell’algoritmo contemplato al p.to 4.2.2.1.6 della DECISONE DELLA COMMISSIONE.

L’attuale fornitura di gas naturale, secondo il protocollo di rete SNAM, viene certificata mediante analisi delle percentuali molari medie dei singoli gas che compongono la miscela; in questo caso il FE viene determinato per via indiretta a partire dalle percentuali dei singoli gas e della relativa formula chimica, con metodo di calcolo predisposto da ENEL.

Algoritmo indicato in allegato 3.

Enel Produzione ha provveduto a richiedere a SNAM l’aggiornamento della certificazione (allegato 4).

## Fattore di ossidazione (FO)

Viene acquisito dall’inventario nazionale UNFCCC per tutte le combinazioni di livelli tenuto conto anche di quanto indicato al punto 14 dell’allegato al DEC/RAS/854/05.

# DETERMINAZIONE DELLA CO2 PER L’ANNO 2005

I calcolo della CO2 viene effettuata per l’intero periodo 01 gennaio 2005 ÷ 31 dicembre 2005 secondo il metodo descritto.

L’intero periodo è comunque suddiviso in due sottoperiodi che si differenziano tra loro per i livelli adottati per i singoli lotti di combustibile arrivati nel sottoperiodo considerato.

Primo sottoperiodo dal 01 gennaio 2005 - 28 settembre 2005  (i dati sono riferiti al 30/09/05)

a tutti i lotti di combustibile arrivati, seppure classificati come flussi maggiori, sono applicati i coefficienti standard UNFCCC validi per l’anno 2005 di cui all’ Allegato “A” al DEC/RAS/854/05

Secondo sottoperiodo dal 29 settembre (i dati sono riferiti al 1Ottobre) 2005 ÷ 31 dicembre 2005 sono applicate le nuove disposizioni di cui al DEC/RAS/854/05; a tutti i lotti di combustibile arrivati dopo detta data sono applicati, ove richiesto dai livelli di classificazione, coefficienti specifici determinati secondo quanto indicato nella presente procedura secondo quanto descritto al punto 6.2 livello 3.

Anche per l’anno 2006 vale quanto suddetto.

# ARCHIVIAZIONE DEI DATI

I dati sono archiviati sotto forma cartacea dal Preposto Reparto Chimico:

Sul sistema informativo aziendale denominato WEBCOMB (banca dati combustibili) per i combustibili che costituiscono l’insieme dei  flussi maggiori e minori sono archiviati a cura del Tecnico Specialista Movimento Combustibile.

E’ stata implementata, sul sito web della AdB Termo, una cartella protetta che consentirà di inserire le informazioni necessarie per ricavarne il quantitativo progressivo di CO2 emesso dalla Centrale, tale cartella è curata dal Preposto al Reparto chimico (PCH) ed è aggiornata mensilmente.

Il Preposto Elaborazioni Dati di Esercizio (PEDE) ha la responsabilità di curare ed elaborare i dati così come specificato al punto 5.1 (quantità combustibile)

# RESPONSABILITA’

Ferme restando le responsabilità operative specificate nella presente procedura (allegato 7), la responsabilità in merito al monitoraggio delle emissioni di CO2 della Centrale Termoelettrica Archimede di Priolo Gargallo e alle eventuali implicazioni economiche previste dalla normativa di settore è del Gestore Enel Produzione S.p.A. così come specificato nella istanza di autorizzazione alle emissione di gas serra.

# SISTEMI INFORMATIVI

La determinazione del quantitativo annuo di CO2 emessa dall’impianto viene supportata da un sistema informativo impiegato da ENEL.

# REPORT, CALCOLI, PREDISPOSIZIONE DATI PER LA COMUNICAZIONE

Allegato  8: Report, calcoli, predisposizioni e formato per la comunicazione anno 2005,

Allegato  3: Assicurazione e controllo della qualità.

ALLEGATO 2

LOTTI DI COMBUSTIBILI

NOME						GAS

TIPO							COMBUSTIBILE

TIPO DI FLUSSO			MAGGIORE

DETERMINAZIONE DELLA QUANTITA’

LIVELLO

APPROCCIO 								3a

ACCURATEZZA RICHIESTA

STRUMENTI DI MISURA 				+/- 2,5%

In appendice B (allegato 5)sono riportati i livelli di approccio per l’anno 2005 e l’accuratezza richiesta

LOTTO RAPPRESENTATIVO

Descrizione del lotto 									Mensile

Mezzi di approvvigionamento						Metanodotto

Metodi per la rilevazione della quantità 	L’apparecchiatura elettronica  denominata”FIOMEC12” converte i volumi di gas misurati da un contatore alle condizioni di esercizio, in volume riferiti alle condizioni di pressione e temperatura standard (15 °C e 1,01325 bar)

Strumentazione impiegata	Contatore ELSTER Mainz-Kastel modello TRG4000A1SDN300ANSI600 (errore di certificazione  (0,146  ÷ -0,019%)

In appendice C (allegato 5)sono riportate le tipologie degli strumenti, le  certificazioni di taratura e classe di precisione fornite dalle società di ispezione

Nell’allegato 5 è riportata anche la planimetria della Centrale con la fonte/flussi di combustibili (GAS e Gasolio)

ALLEGATI 3 E 8

Allegato 3 : DETERMINAZIONE DEL TENORE DI CARBONIO NEL GN

Allegato 8 REPORT, CALCOLI, PREDISPOSIZIONE DATI PER LA COMUNICAZIONE

ALLEGATO 4

RICHIESTA AGGIORNAMENTO DELLA CERTIFICAZIONE A SNAM

ALLEGATO 7

La gestione delle modalità di calcolo e archiviazione dei risultati nonché la trasmissione mensile a AdB TERMO dei quantitativi di CO2 emessa è affidata al Preposto Reparto Chimico.

Il Preposto al Reparto Elaborazione Dati di Esercizio ha la responsabilità di trasmettere mensilmente al Capo Esercizio, al Preposto Reparto Chimico e al Tecnico Movimento Combustibile, il bollettino analitico inviato da SNAM, riportante la composizione molare e la densità del gas. E’ tenuto altresì ad elaborare i quantitativi mensili riportati in B.D.E. conformi con quelli trascritti sul registro U.T.F.. Il risultato di tale elaborazione viene inviato al Preposto al Reparto Chimico che ne acquisisce la misura.

Il Preposto al Reparto Chimico così come specificato precedentemente, effettua i calcoli per determinare i quantitativi di CO2 emessa nel mese di riferimento.

MODALITA’ DI REGISTRAZIONE E ARCHIVIAZIONE DATI

I dati vengono registrati su appositi bollettini (allegati 8 e/o 3) dove viene calcolato il quantitativo di CO2 emesso per il periodo (mensilmente) o attraverso la composizione molare del GAS oppure dal contenuto di Carbonio che SNAM ci dovrebbe comunicare mensilmente.

I Bollettini oltre che essere inviati ad AdB Termo

vengono archiviati nel raccoglitore dedicato dell’Archivio Ambientale Comparto Aria Volume 1 Fascicolo 5, Carpetta 04 – Misure Indirette situati presso il Reparto Chimico. Tale documentazione si identifica anche con le registrazioni previste all’interno del volume  9 del comparto EMAS.

Il raccoglitore dedicato contiene oltre ai bollettini (allegati) :

- foglio di calcolo;

- copia certificati Snam

- Esplum di esercizio con i quantitativi “corretti” di gas

APPENDICE B E C (allegato 5)

PLANIMETRIA DELLA CENTRALE CON FONTI/FLUSSI “FLUSSO MAGGIORE E FLUSSO MINORE”

# Footnotes

Si tratta di fonti minori impiegate saltuariamente, che, insieme, contribuiscono per meno dell’1% alle emissioni annue totali dell’impianto. Il combustibile utilizzato da queste fonti non è differenziato da quello dello stesso tipo eventualmente usato nelle fonti principali ed è comunque contabilizzato con riferimento alle fonti principali stesse. Le fonti in esame non sono pertanto oggetto di monitoraggio specifico.