A.25 Diagramma dei flussi

Anno di riferimento: 2005

Anno di riferimento: 2005

Modalità di definizione dei dati

Emissioni in atmosfera

- emissioni di NOX: le emissioni sono calcolate sulla base di una concentrazione di riferimento di 300 mg/Nm3, misurata nel corso delle prove di collaudo eseguite alla messa in esercizio iniziale dell’impianto e confermata da caratterizzazioni eseguite su analoghi impianti turbogas del parco ENEL; la quantità di NOX emessa è quindi calcolata in base al volume dei fumi prodotti dalla combustione del gas naturale consumato, assumendo il fattore di 9,5 Nm3 di fumi emessi per ogni Sm3 di gas consumato (con O2 di riferimento del 3%), indicato dal DPR 416/01, che riportato al tenore di O2 del 15% corrisponde a 28,5 Nm3/Sm3.

- emissioni di CO: le emissioni sono calcolate sulla base di una concentrazione di riferimento di 0,4 mg/Nm3, misurata nel corso di caratterizzazioni eseguite su analoghi impianti turbogas del parco ENEL; la quantità di CO emessa è quindi calcolata in base al volume dei fumi prodotti dalla combustione del gas naturale consumato, assumendo il fattore di 9,5 Nm3 di fumi emessi per ogni Sm3 di gas consumato (con O2 di riferimento del 3%), indicato dal DPR 416/01, che riportato al tenore di O2 del 15% corrisponde a 28,5 Nm3/Sm3.

- emissioni di CO2: le emissioni sono calcolate sulla base del combustibile complessivamente utilizzato (gas naturale è il combustibile principale ed il gasolio è il combustibile minore “de minimis”), applicando le modalità di determinazione e di calcolo previste dalla normativa sull’Emissions Trading; il dato a partire dal 2005 è stato verificato e certificato da organismo certificatore abilitato, in applicazione della suddetta normativa.

Materiali di consumo

- sono determinati, nel periodo temporale di interesse, dal bilancio tra giacenza iniziale, quantitativo registrato in ingresso e giacenza a fine periodo.

Acqua prelevata

- acqua da pozzi: il quantitativo dell’acqua prelevata dai n. 2 pozzi esistenti è misurato da appositi contatori (uno per ciascun pozzo).

- acqua da acquedotto: il quantitativo è misurato dalla società erogante (AMAG) ed è rilevato dalla fatturazione periodica.

Energia elettrica consumata

- rappresenta l’energia elettrica utilizzata per il funzionamento delle apparecchiature elettriche del ciclo produttivo e per l’alimentazione dei servizi generali dell’impianto ed è misurata tramite appositi contatori.

Combustibili

- consumo di gas naturale: misurato da apposito sistema di misura sull’arrivo del gasdotto in centrale ed acquisito dal fornitore SNAM, che provvede all’accertamento ed alla fatturazione mensile; il quantitativo a partire dal 2005 è stato verificato e certificato, come fonte principale, da organismo certificatore abilitato, in applicazione della normativa che regola l’Emissions Trading;

- consumo di gasolio: il quantitativo è determinato, nel periodo temporale di interesse, dal bilancio tra giacenza iniziale nel serbatoio di servizio, i quantitativi registrati in ingresso e giacenza a fine periodo; il quantitativo a partire dal 2005 è stato verificato e certificato, come fonte minore “de minimis” da organismo certificatore abilitato, in applicazione della normativa che regola l’Emissions Trading.

Scarichi liquidi

- acqua restituita da ITAR: quantità stimata sulla base della portata e delle ore di funzionamento della pompa che provvede all’invio nel corpo idrico ricettore dell’acqua trattata dall’impianto di trattamento delle acque reflue (ITAR).

Rifiuti smaltiti

- rifiuti pesati all’atto dello smaltimento finale, con peso registrato sul formulario di identificazione del rifiuto, riportato nel registro di carico/scarico e riepilogato annualmente nel MUD.

Energia elettrica prodotta

- energia netta immessa in rete: ricavata dai contatori dell’energia lorda prodotta dalle due unità di produzione da cui viene sottratta l’energia consumata per il funzionamento delle apparecchiature elettriche del ciclo produttivo e per l’alimentazione dei servizi generali dell’impianto che è misurata tramite appositi contatori.

# Text boxes

Energia elettrica consumata

- energia elettettrica

consumata	2.070,11 MWh

Emissioni in atmosfera

Emissioni inquinanti

NOx	44,5 t

CO	0,06 t

CO2	10.217 t

Combustibili

- consumo gas

naturale	5.209.660 Sm³

- consumo gasolio	 6.513 kg

Acque prelevata

- da pozzi	1.549 m3

- da acquedotto		   180 m3

Energia elettrica prodotta

Energia elettrica  netta

in rete	11.011,54 MWh

Rifiuti smaltiti

Rifiuti speciali non pericolosi	 0 t

Rifiuti speciali pericolosi	  7.020 t

# Scarichi liquidi

- Acqua restituita da ITAR	2.700 m3

Materiali di consumo

- olio dielettrico e

lubrificante 	0,3 t

Impianto a Ciclo Combinato di Priolo Gargallo

Fase 1 e 2

ed attività tecnicamente connesse