Istruzione Operativa Ambientale

IOA04

Emissioni diffuse di gas e polveri

STATO DELLE REVISIONI

| Rev. N. | Data | Descrizione modifica | Red. | Contr. | Appr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 14/12/00 | Prima emissione | Ferrara | Santoro | Bruti |
| 1 | 18/10/01 | Revisione a seguito Audit interno del 22.06.01 | Ferrara | Santoro | Bruti |
| 2 | 30/04/02 | Revisione a seguito riesame della Direzione del 18.04.02 | Ferrara | Santoro | Vinci |
| 3 | 02/12/03 | Revisione a seguito riesame della Direzione del 20.11.03 | Ferrara | Santoro | Vinci |
| 4 | 11/01/05 | Revisione a seguito riesame della Direzione del 04.01.05 | Ferrara | Santoro | Vinci |
| 5 |  |  |  |  |  |

Redazione a cura della Funzione Esercizio Ambiente e Sicurezza (EAS), controllo a cura del Capo Sezione Esercizio e approvazione del Direttore UB.

- OGGETTO

# La presente istruzione prende in considerazione le fonti di emissioni diffuse di gas e polveri che si possono originare da attività di Centrale complementari alla produzione di energia elettrica, che abbiano flussi di massa apprezzabili, ne individua i punti di emissione e definisce la ricorrenza, le modalità e la frequenza dei controlli da eseguire per la verifica della rispondenza dei flussi e delle concentrazioni ai disposti delle normative in vigore.

# RIFERIMENTI

## D.P.R. 203/88; D.M. 12/7/90; D.P.C.M. 21/7/89; D.P.R. 25/7/91; Circolare regionale n° 44062 del 26/6/89, Circolare regionale n° 37084 del 20/5/93 e decreto Assessoriale 18/4/2001.

## -  EMISSIONI DIFFUSE GASSOSE CONTROLLATE

# 3.1		- IMPIANTO PRODUZIONE IPOCLORITO

Punto di controllo	Locale impianto elettrolisi acqua di mare, durante il funzionamento.

Tipo di controllo			Concentrazione Idrogeno gassoso nell’aria, mg/ Nm³

Frequenza controlli		Triennale

# 3.2. – CASSE OLIO TURBINA GRUPPO 1 E TURBOGAS A

# Punto di controllo			Sfiato estrattore cassa olio turbina, durante il funzionamento.

Tipo di controllo			Concentrazione olio vapore e aerosol nell’aria, mg/ Nm³

Frequenza controlli		Triennale

# 3.3. – CASSE OLIO TURBINA GRUPPO 2 E TURBOGAS C

# Punto di controllo			Sfiato estrattore cassa olio turbina, durante il funzionamento.

Tipo di controllo			Concentrazione olio vapore e aerosol nell’aria, mg/ Nm³

Frequenza controlli		Triennale

# 3.4. – IMPIANTO TRATTAMENTO OLIO TENUTE IDROGENO GRUPPO 1

Punto di controllo     :    Sfiato pompa del vuoto olio tenute idrogeno, durante il funzionamento.

Tipo di controllo       :    Concentrazione olio vapore e aerosol nell’aria, mg/ Nm³

Tipo di controllo       :    Concentrazione idrogeno gassoso nell’aria, mg/ Nm³

Frequenza controlli   :     Triennale

# 3.5. – IMPIANTO TRATTAMENTO OLIO TENUTE IDROGENO GRUPPO 2

Punto di controllo     :    Sfiato pompa del vuoto olio tenute idrogeno, durante il funzionamento.

Tipo di controllo       :    Concentrazione olio vapore e aerosol nell’aria, mg/ Nm³

Tipo di controllo       :    Concentrazione idrogeno gassoso nell’aria, mg/ Nm³

Frequenza controlli   :     Triennale

3.6. – LOCALI BATTERIE GRUPPO 1 E TURBOGAS A

Punto di controllo     :    Locale batterie  altezza uomo , durante la carica.

Tipo di controllo       :    Concentrazione Piombo nell’aria, g/ Nm³

Frequenza controlli   :     Triennale

3.7. – LOCALI  BATTERIE  GRUPPO 2 E TURBOGAS C

Punto di controllo      :     Locale batterie altezza uomo , durante la carica.

Tipo di controllo        :     Concentrazione Piombo nell’aria, g/ Nm³.

Frequenza controlli    :     Triennale

### 4.0 - EMISSIONI DIFFUSE DI POLVERI CONTROLLATE

4.1. – SILO STOCCAGGIO CALCE IDRATA

Punto di controllo      :     Scarico filtro su sfiato silo, durante il caricamento.

Tipo di controllo        :     Particolato solido, mg/ Nm³.

Frequenza controlli   :     Triennale.

I metodi di analisi utilizzati sono quelli previsti dalle norme citate al punto 2.0; i bollettini delle analisi effettuate sono raccolti nell’Archivio Ambientale – Comparto aria, Parametri chimico – fisici da misurare e controllare – Misure ed analisi di laboratorio.

5.0	Responsabilità

La Responsabilità relativa alla richiesta dei controlli e archiviazione dati è del Preposto Reparto Chimico (P.C.H.)

NOTA: Per quanto riguarda le emissioni che si possono generare al ripristino degli stoccaggi delle soluzioni di HCl (serbatoi di accumulo siti negli impianti di produzione elettrolitica di ipoclorito e di produzione acqua potabile), Cl2 (serbatoi di accumulo NaClO siti negli impianti di Osmosi Inversa, Potabilizzazione e di produzione ipoclorito di sodio) e carboidrazide (condizionamento GVR), si rimanda alle considerazioni tecniche contenute nelle specifiche relazioni denominate rispettivamente HClallPG.DOC, Cl2allPG.DOC e Utilizzo di derivati amminici_.doc inserite in Archivio Ambientale.